SpaceWire-CPU-Interface Manual (v.1.0 Beta, Rev. 64)

1. Memory-Mapped IO
The SpaceWire Link Interface is split up into three sections: Transmitting (TX),	Receiving (RX) and Register (REG). Each one is, in an ARM-AXI based Memory-	Mapped Interface with 32-bit word width and address width, assigned to its own offset	address. Furthermore there are two ports, accessible via GPIOs, which are used to	control the logic reset as well as the transmitting of Time-Codes. Additionally in case of	incoming Time-Codes, completed packages or status changes of the link there is the	possibility to inform the CPU via interrupts.

1.1. Transmitting (TX)
Offset_TX + 0x0000_0000 : Address of transmit FIFO (write-only)
Offset_TX + 0x0000_0004 : Number of free FIFO spaces (read-only)

1.2. Receiving (RX)
Offset_RX + 0x0000_0000 : Address of receive FIFO (read-only)
Offset_RX + 0x0000_0004 : Number of available elements in RX-FIFO (read-only)

1.3. Register (REG)
Offset_REG + 0x0000_0000 : Link configuration (read/write)
Offset_REG + 0x0000_0004 : Transmit rate (read/write)
Offset_REG + 0x0000_0008 : Time-Codes (outgoing) (read/write)
Offset_REG + 0x0000_000C : Time-Codes (incoming) (read-only)
Offset_REG + 0x0000_0010 : Link-Status (read-only)

2. Memory Access
The Management and access of the transmit resp. receive functionality is done via the	AXI4-Full-Interface. The registers, however, are accessed via a AXI4-Lite-Interface. The	fundamental difference is that the Full-Interface supports burst transfers while the Lite-	Interface is only capable of doing single transfers and is therefore slower.

2.1. Transmitting (TX)
To write data into the transmit-FIFO the under 1.1. specified address must be the	destination address of a write request. When using burst transfers it is important to	ensure that the address is not incremented but remains constant (fixed burst). (See 4.2.)

2.2. Receiving (RX)
To read data from the receive-FIFO, the under 1.2. specified address must be the	source address of a read request. When using burst transfer it is important to ensure	that the source address is not incremented but remains constant (fixed burst).

2.3. Register (REG)
Access to a single register are possible with a single read/write request and the specific	using of the destination/source address. The configuration does not allow to overwrite	read-only registers by mistake so it is not necessary to take special care.

3. Technical Specification
In the following, the elements specified under 1. are described in more detail.

3.1. Transmitting (TX)
Data which is written into the transmit FIFO are gradually sent through a running Link-	Interface (See 2.1.). Is the interface in a non-connected state the data within the FIFO	are gathered and sent as soon as a connection attempt of the interface was successful.

The FIFOs width is nine bits, which are divided as follows:
Bit 8 : Flag bit (1: EOP/EEP, 0 : Data)
Bit 7 – Bit 0 : byte to send (0x00 for EOP, 0x01 for EEP)

In der Tiefe passen 2049 Datensätze in das FIFO. Ist das FIFO komplett befüllt und	wird als nächstes ein Read-Request gefolgt von einem Write-Request ausgeführt, kann	der Write-Request scheitern. Dies ist technisch bedingt und kann dadurch umgangen	werden, dass die Größe des FIFOs um 1 geringer angenommen wird als sie tatsächlich	ist. Anders kann dieses Problem nicht zuverlässig abgefangen werden.

Daten, die über die 9 Bits hinaus an das FIFO gesendet werden, werden ignoriert und	nicht in den Speicher geschrieben. Ein letztendlich gültiger Datentransfer sieht wie folgt	aus: 0x0000_0xvv, wobei x entweder 0x0 oder 0x1 ist und vv ein beliebiges Datenbyte	sein kann. Gilt für x gleich 0x1 und für vv ungleich 0x00 oder 0x01, wird dieser	Eintrag ignoriert und nicht vom Link-Interface versendet.

Zurückgesetzt werden kann das TX-FIFO mittels eines Resets über die CPU (AXI	Reset). Dabei wird das FIFO pseudo-entleert und kann neu mit Daten befüllt werden.	Der Link wird keine von vor dem Zeitpunkt des Resets eingefügte Daten mehr	versenden.

Um zu verhindern, dass in einen vollen FIFO geschrieben wird, gibt es ein Register,	welches die Anzahl freier Plätze im FIFO ausweist (s. 1.1):

Für die Darstellung des Platzes im FIFO sind lediglich 11 Bits notwendig, das ganze	Register ist jedoch dafür reserviert. De facto sind allerdings die Bits 31 bis 12 unbelegt.
Das Schreiben in einen vollen FIFO verursacht keinen Schaden an der Hardware oder	am System jedoch gehen diese Daten verloren.

Obwohl diese Adresse als write-only markiert ist, kann über eine Read-Request das	zuletzt in den FIFO geschriebene Datenwort abgefragt werden.

3.2. Receiving (RX)
Über SpaceWire empfangene Daten werden durch den SpaceWire Link nach und nach	in den Rx FIFO geschrieben und können durch die CPU abgerufen werden. (siehe 2.2.)

Die Breite des FIFOs beträgt dabei 9 Bits, die wie folgt aufgeteilt sind:
Bit 8 : Flag Bit (1 : Prozess ID/EOP/EEP, 0 : Daten)
Bit 7 – Bit 0 : empfangenes Datenbyte (0xFF für EOP, 0xFE für EEP)

In der Tiefe passen 2049 Datensätze in den FIFO. Ist das FIFO komplett befüllt und	wird als nächstes ein Read-Request gefolgt von einem Write-Request ausgeführt, kann	der Write-Request scheitern. Dies ist technisch bedingt und kann dadurch umgangen	werden, dass bei vollem FIFO mindestens zwei Elemente gelesen werden, also keine	Single-Transaktion durchgeführt wird.

Aus dem FIFO gelesene Datensätze enthalten somit neun gültige Bits (0x0000_0xvv),	wobei x entweder 0x0 oder 0x1 und vv ein beliebiges Datenbyte sein kann. Ist x = 0x1,	muss vv unterschieden werden. Gilt für vv = 0xFF handelt es sich um ein EOP (End of	Packet), für 0xFE um ein EEP (Error End of Packet) und ansonsten um eine Prozess	ID (0x00 – 0xFD, 0 – 253) oder eine logische Adresse des SpaceWire Packets. [Hier	gibt es noch Unklarheiten!]

Zurückgesetzt werden kann der FIFO-Speicher mittels des Resets des Links (der Logik)	(über einen GPIO). Dabei wird der FIFO pseudo-entleert und kann neu mit Daten befüllt	werden. Das Processing System kann dabei keine Daten mehr abrufen, die vor dem	Zeitpunkt des Resets in den Speicher geschrieben wurden.

Um zu verhindern, dass aus einem leeren FIFO gelesen wird, gibt es ein Register,	welches die Anzahl verfügbarer Elemente im FIFO ausweist (s. 1.2.):

Für die Darstellung der Anzahl Elemente im FIFO sind lediglich 11 Bits notwendig, das	gesamte Register ist jedoch für die Darstellung reserviert. De facto sind die Bits 31 bis	12 damit unbelegt.
Das Lesen aus einem leeren FIFO verursacht keinen Schaden an der Hardware oder	am	System.

Ist das FIFO leer, befindet sich das letzte Element an dessen Ausgabe, bis wieder	Daten in das FIFO geschrieben werden und die Ausgabe aktualisiert wird. Es ist also	darauf zu achten, dass das Element-Register (s. 1.2.) einbezogen wird.

3.3. Register (REG)
Die Breite des gesamten Registers beträgt 32 Bit. Je nach Adresse ist die Belegung der	einzelnen Bits unterschiedlich.

3.3.1. - Link-Konfiguration: (read/write) — 0x0000_0000

autostart

unbelegt

linkstart
linkdis

linkdis	Deaktiviert den Link, der Empfang und das Versenden von Nachrichten via SpaceWire ist nicht möglich. Standardwert: 1. / 1 : Link deaktiviert (linkstart/autostart werden überschrieben) / 0 : Link nicht deaktiviert (linkstart/autostart werden nicht überschrieben)
linkstart	Aktiviert den Link. Es wird aktiv versucht, eine Verbindung mit der gegenüberliegenden Stelle aufzubauen. Dabei wird in regelmäßigen Intervallen ein Verbindungsversuch unternommen. Standardwert: 0. / 1 : Link starten / 0 : Link nicht starten
autostart	Aktiviert den Link. Es wird nicht aktiv versucht, eine Verbindung mit der gegenüberliegenden Stelle aufzubauen. Auf Verbindungsversuche der gegenüberliegenden Stelle wird jedoch verbindungsaufbauend/kooperierend reagiert. Standardwert: 0. / 1 : Automatischer Verbindungsaufbau aktiviert / 0 : Automatischer Verbindungsaufbau deaktiviert

1.3.2. - Transmit Rate (read/write) — 0x0000_0004

unbelegt
txdivcnt

txdivcnt<7:0>	Skalierungsfaktor minus 1. Wird benutzt um die Sendebitrate aus dem Transmit-Takt abzuleiten. Standardwert: 0x01.

1.3.3. - Time-Codes (ausgehend) (read/write) — 0x0000_0008

unbelegt
Control Flag
 unbelegt
Counter Value

Counter Value <5:0>	Wert des Time-Codes, der zur Synchronisierung benutzt wird (Wertebereich: 0-63). Standardwert: 0b00000.
Control Flag <1:0>	Flag des Time-Codes. Standardwert: 0b00.

1.3.4. - Time-Codes (eingehend) (read only) — 0x0000_000C

unbelegt
Counter Value
Control Flag
unbelegt

Counter Value <5:0>	Wert des Time-Codes, der zur Synchronisierung benutzt wird (Wertebereich: 0-63)
Control Flag <1:0>	Flag des Time-Codes. (Standard: 0b00)

1.3.5. - Link-Status (read only) — 0x0000_0010

unbelegt
unbelegt
unbelegt

rxfull
txfull

rxhalff
errcred
running
txhalff

rxempty
erresc
connecting
txempty

started
errpar

errdisc

started	Zeigt an, ob der SpaceWire Link im started-Zustand ist. (Nicht verbunden, aber bereit eine Verbindung aufzunehmen)
connecting	Zeigt an, ob der SpaceWire Link im connecting-Zustand ist. (Verbindungsaufnahme im Gange)
running	Zeigt an, ob der SpaceWire Link mit einem anderen Link erfolgreich verbunden und lauffähig ist.
errdisc	Zeigt an ob ein Disconnect entdeckt wurde. Der Link cleart diesen Fehler automatisch und versucht eine erneute Verbindungsaufnahme.
errpar	Zeigt an ob ein Paritätsfehler während einer Datenübertragung entdeckt wurde. Der Link cleart diesen Fehler automatisch und versucht eine erneute Verbindungsaufnahme.
erresc	Zeigt an ob ein Escape-Fehler während der Datenübertragung entdeckt wurde. Der Link cleart diesen Fehler automatisch und versucht eine erneute Verbindungsaufnahme.
errcred	Zeigt an ob ein Credit-Fehler entdeckt wurde. Der Link cleart diesen Fehler automatisch und versucht eine erneute Verbindungsaufnahme.
rxempty	Zeigt an ob der interne Eingangs-FIFO des Links (nicht der RX FIFO unter 1.2.) nicht befüllt ist.
rxhalff	Zeigt an ob der interne Eingangs-FIFO des Links (nicht der RX FIFO unter 1.2.) zur Hälfte befüllt ist.
rxfull	Zeigt an ob der interne Eingangs-FIFO des Links (nicht der RX FIFO unter 1.2.) vollständig befüllt ist.
txempty	Zeigt an ob der interne Ausgangs-FIFO des Links (nicht der TX FIFO unter 1.1.) nicht befüllt ist.
txhalff	Zeigt an ob der interne Ausgangs-FIFO des Links (nicht der TX FIFO unter 1.1.) zur Hälfte befüllt ist.
txfull	Zeigt an ob der interne Ausgangs-FIFO des Links (nicht der TX FIFO unter 1.1.) vollständig befüllt ist.

4. Steuerung

4.1. Inbetriebnahme
Um den Link in Betrieb zu nehmen sind folgende Schritte erforderlich:
1. Herstellen einer physischen Verbindung der SpaceWire-Verbindungen (spw_do,	spw_so und spw_di, spw_si) zu einem externen SpaceWire-Link.
2. Aktivieren des Interfaces:
2.1. Durchführen eines initialisierenden Resets sowohl der Logik wie auch	des AXI Busses (Reihenfolge irrelevant) über mindestens fünf Taktzyklen des	langsameren Taktes der beiden beteiligten (Bsp.: AXI Clock: 50 MHz; Logik	Clock: 100 MHz; mindestens 100 ns Reset durchführen)
-- Kann ggf. entfallen. --
2.2. Schreiben des Wertes 0x01 in das Transmit-Rate-Register.
2.3. Schreiben des Wertes 0x06 in das Link-Konfigurationsregister.
2.4. Warten bis Verbindungsaufnahme hergestellt wurde. Feststellbar ist dies	über entsprechendes Interrupt oder über das Statusregister.
3. Ab jetzt können Daten gem. Kap. 2 verschickt und empfangen werden.

4.2. Steuerung
Um Daten in den TX-FIFO zu schreiben, genügt es, einen Zeiger auf dessen Adresse	(s. 1.1.) zu richten und diesem entsprechend Daten zuzuweisen. Diese Transaktion	wird intern über den AXI-Bus abgewickelt.

Selbes Vorgehen ist beim RX-FIFO notwendig, nur das hier Daten gelesen werden	sowie der Zeiger dereferenziert wird. Dadurch wird auch – sofern sich mehr als ein	Element im FIFO befindet – das nächste Elemente an den FIFO Ausgang geladen.

Ankommende, gültige Time-Codes werden mittels eines Interrupts an die CPU	gemeldet. Es muss also eine entsprechende ISR (Interrupt Service Routine)	geschrieben und am Processing System (PS) registriert werden. Die Werte des Time-	Codes sind dann über das entsprechende Register (s. 1.3.) abrufbar.

Sowohl der TX als auch der RX Zweig sind über AXI4-Full angebunden und	unterstützen Burst Transfer. (Bis zu 255 Datenworte in einer Transaktion	lesen/schreiben). Durchgeführt werden kann dies allerdings ausschließlich über einen	DMA Controller und nicht über Programmcode.

Soll ein Time-Code verschickt werden, ist es zuerst nötig, die entsprechenden Werte	innerhalb des dafür zuständigen Registers (s. 1.3.) zu schreiben. Danach wird der dafür	vorgesehene GPIO auf HIGH gesetzt. So wie das Link-Interface eine steigende Flanke	dieses GPIOs erkennt, wird mittels der Daten im Register (s. 1.3.) ein Time-Code	generiert und priorisiert verschickt. Dabei genießt es Vorrang gegenüber den Daten im	Tx-FIFO. Allerdings kann durch den Link gerade ein Datenwort verschickt werden, was	die	Versendung des Time-Codes um einige Takte verzögern kann. Wichtig ist, den	GPIO nach diesem Prozess wieder auf LOW zu setzen.

4.3. Außerbetriebnahme
Um den Link zu deaktivieren oder abzuschalten genügt es, in das Link-	Konfigurationsregister den Wert 0x0000_0001 zu schreiben. Damit wird linkdis aktiviert,	welche alle anderen Einstellung innerhalb dieses Registers überschreibt. Um beide	FIFOs zurückzusetzen, müssen sowohl das AXI-Interface als auch das Link-Interface	über einen Zeitraum von mindestens 5 Taktzyklen resettet werden.